| Referát č. 13: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| koróznE vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 13 | Korózne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí |
| --- | --- |
| Zadanie A | Vypracujte teoretický úvod na tému: elektrochemická korózia (mechanizmus, vysvetlenie elektródového potenciálu, kinetika) charakteristika bodovej korózie nehrdzavejúce ocele, vplyv legujúcich prvkov na ich koróznu odolnosť |
| Referát č. 13 | Korózne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí |
| Zadanie B | Vykonajte expozičnú ponorovú skúšku koróznej odolnosti na vzorkách nehrdzavejúcej austenitickej ocele AISI 316Ti |
| Pomôcky a chemikálie | Vzorky ocele, kadička 400 ml, sklenená tyčinka, izolované drôtiky, analytické váhy (± 0,00001g) 6% roztok FeCl3, dietyléter |
| Expozičné skúšky koróznej odolnosti Princíp expozičných skúšok spočíva vo vystavení vzoriek zo skúšaných materiálov pôsobeniu rôznych koróznych prostredí. Po ich ukončení sa zisťujú hlavne hmotnostné úbytky vzoriek (po prepočítaní na jednotku plochy a jednotku času sa získajú korózne rýchlosti). Treba však pripomenúť, že v prípade bodovej korózie môže byť sledovanie len hmotnostných úbytkov zavádzajúce a vzorka, vykazujúca nízky hmotnostný úbytok môže byť veľmi závažne lokálne poškodená. Preto je potrebné hodnotiť bodovou koróziou poškodený povrch aj vizuálne, pričom sa sleduje veľkosť, tvar, hĺbka a hustota koróznych jamiek. Pri expozičných ponorových skúškach sa vzorka ponorí do skúšobného prostredia elektrolytu. Tvar vzorky je vhodné voliť tak, aby sa dala dobre definovať exponovaná plocha, napríklad tvar kvádra s jedným zanedbateľným rozmerom. Pred ponorením do korózneho prostredia sa vzorky musia vhodne upraviť. Je potrebné zraziť hrany, zbaviť vzorky nečistôt (odmastiť vhodným prostriedkom na odmastenie) a odvážiť na analytických váhach. Počas skúšky sú zavesené na držiakoch pomocou izolovaných drôtov a nesmú sa navzájom dotýkať (došlo by k vzájomnému ovplyvňovaniu koróznych procesov). Musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vzoriek od dna a okrajov sklenenej nádoby, ako je to znázornené na obrázku. Počas skúšky je potrebné dopĺňať elektrolyt, aby hladina neklesla pod minimálnu hranicu. Tiež je nutné dodržiavať teplotu v rozmedzí ± 1 ºC, hlavne pri roztokoch, ktorých koncentrácia sa s teplotou môže výrazne meniť. Po expozícii je potrebné zo vzoriek odstrániť korózne splodiny a vzorky znovu odvážiť. Jednou z používaných štandardných ponorových skúšok zisťovania odolnosti nehrdzavejúcich ocelí proti bodovej korózii je ASTM G 48. Ako expozičné prostredie sa používa roztok FeCl3 , ktorý má kyslý charakter a výrazné oxidačné vlastnosti. Podľa ASTM G 48 expozícia prebieha v 10 % roztoku FeCl3 po dobu 24 až 72 hodín pri izbovej alebo zvýšenej teplote (obvykle 50 ºC). Ak to však vyžadujú ciele výskumu, je možné použiť odlišné teploty a koncentrácie FeCl3. Pracovný postup Pripravte 6 % roztok FeCl3 s hustotou 1,0493 g.cm-3. Hustotu skontrolujte hustomerom. Odmerajte vodivosť a pH pripraveného roztoku. Hrany vzoriek obrúste brúsnym papierom. Vzorky odmastite dietyléterom (po odmastení sa nesmú chytať rukami). Vzorky odvážte s presnosťou na ± 0,00001 g. Vzorky upevnite na izolované drôty a ponorte do pripraveného roztoku na 24 hodín pri teplote 22 ± 1 °C Po ukončení ponorovej skúšky vzorky opláchnite destilovanou vodou a kefkou odstráňte korózne splodiny. Po dôkladnom vysušení vzorky odvážte s presnosťou na ± 0,00001 g. Vypočítajte hmotnostné úbytky [g] a korózne rýchlosti [g.m-2.h-1]. Určite priemernú koróznu rýchlosť. Odmerajte vodivosť a pH výsledného roztoku po expozičnej skúške. Povrch vzoriek pozorujte pod binokulárnou lupou a popíšte charakter zisteného lokálneho poškodenia. |
| Referát č. 13 | Korózne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí |
| Vypracovanie |