| Referát č. 14 |
| --- |
| mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| --- | --- |
| Teoretický úvod |
| Vo všetkých druhoch technických zliatin železa bežnej čistoty je prítomný uhlík. Jeho vplyv na vlastnosti zliatin sa prejavuje podstatne výraznejšie než vplyv ostatných, bežne prítomných prvkov. Rovnovážne stavy technických zliatin železa s uhlíkom popisujú sústavy železa s uhlíkom. V týchto rovnovážnych diagramoch môžeme podľa obsahu uhlíka vymedziť niekoľko koncentračných oblastí s charakteristickými štruktúrnymi súčasťami, v ktorých sa menia vlastnosti zliatin v závislosti od zmeny podielu prítomných štruktúrnych zložiek. Úvod do problematiky Vlastnosti zliatin železa s uhlíkom sú dané množstvom a morfológiou (tvarom) prítomných štruktúrnych zložiek. Technické zliatiny železa s uhlíkom rozdeľujeme do niekoľkých skupín: Uhlíkové ocele: podeutektoidné, eutektoidné, nadeutektoidné. Biele liatiny: podeutektické, eutektické, nadeutektické. Štruktúrnu analýzu uskutočňujeme na základe týchto údajov o analyzovanom materiáli: chemické zloženie, technologický postup, mechanické vlastnosti. Vlastná analýza mikroštruktúry svetelným mikroskopom poskytuje tieto základné charakteristiky: počet koexistujúcich fáz, pomerné množstvo týchto fáz, tvar fáz, rozmery jednotlivých fáz, spôsob vzájomného vylúčenia fáz, štruktúrna rovnorodosť, stavba a vlastnosti hraníc medzi fázami. Uhlíkové ocele. Podeutektoidné ocele. Feritické ocele. Mikroštruktúra uhlíkových ocelí s veľmi nízkym obsahom uhlíka (do 0,02 % C) je tvorená polyedrickými zrnami feritu a lokalitami terciárneho cementitu, ktorý sa vylučuje v dôsledku zníženia rozpustnosti uhlíka vo ferite (obr. 1a). Terciárny cementit sa vylučuje po hraniciach feritických zŕn, kde dochádza k zdvojeniu (zhrubnutiu) hraníc týchto zŕn, a predovšetkým potom na miestach styku hraníc troch zŕn. Feriticko-perlitické ocele. Ocele s obsahom uhlíka nad 0,02 % majú štruktúru tvorenú feritom a perlitom. Pri pomalom ochladzovaní závisí vzájomný pomer oboch štruktúrnych zložiek od obsahu uhlíka v oceli. Chemické zloženie ocele možno teda v tomto prípade orientačne určiť pomocou pákového pravidla a odhadom z pozorovanej metalografickej vzorky. |

| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| --- | --- |
| Podľa výrobnej technológie môže byť usporiadanie oboch štruktúrnych zložiek rozdielne. U liatych ocelí s nízkym obsahom uhlíka (~ 0,2 %) zrná perlitu tvoria uzavreté sieťovie. U tvárnených ocelí je ferit a perlit rozložený rovnomerne v tvare polyedrických zŕn (obr. 1b). Pri nízkom obsahu uhlíka (~ 0,1 %) je štruktúra ocele tvorená prevažne feritom a perlit tvorí len tmavšie ostrovčeky, obvykle na rozhraní troch feritických zŕn. So zvyšujúcim sa obsahom uhlíka perlitických zŕn pribúda. Oceľ s asi 0,4 % C má v štruktúre približne rovnaký podiel feritu a perlitu a pri vyššom C tvorí ferit nesúvislé sieťovie (obr. 1c). U ocelí s vyšším obsahom uhlíka (nad 0,6 %) býva ferit vylúčený v tvare sieťovia, u ocelí tesne podeutektoidných je feritické sieťovie veľmi jemné (obr. 1d). V závislosti od chemického zloženia, teploty a rýchlosti chladnutia môže byť ferit vylúčený v tvare ihlíc (dosiek) a tomuto usporiadaniu hovoríme Widmanstättenova štruktúra. Eutektoidné ocele. Mikroštruktúra eutektoidnej ocele je tvorená len lamelárnym perlitom (obr. 1e). Pri leptaní výbrusu je tvrdá cementitická fáza menej napadaná leptadlom a vystupuje nad naleptané feritické lamely. Vyčnievajúce lamely cementitu pri osvetlení vrhajú tieň, takže zrno perlitu sa javí ako striedajúce sa svetlé a tmavé lamely. Vzdialenosť lamiel je rôzna a závisí jednak od podmienok prekryštalizácie, jednak od orientácie lamiel oboch fáz k rovine výbrusu. Rôzne sfarbenie perlitu je dané rozlišovacou schopnosťou použitého objektívu a vzdialenosťou lamiel v rovine výbrusu. Nadeutektoidné ocele. Mikroštruktúra je tvorená zrnami lamelárneho perlitu a sekundárnym cementitom, ktorý je vylúčený po hraniciach pôvodných austenitických zŕn a tvorí sieťovie (obr. 1f). S rastúcim obsahom uhlíka sa pozvoľna zväčšuje sieťovie sekundárneho cementitu, až vytvorí súvislú obálku okolo perlitických zŕn a súčasne aj ihlice v jednotlivých zrnách. Biele liatiny. Podeutektická biela liatina. Mikroštruktúra (obr. 2a) je tvorená oblasťami premeneného ledeburitu (je tvorený perlitom a ledeburitickým a sekundárnym cementitom), dendriticky usporiadaného perlitu a sekundárneho cementitu, vylúčeného na okrajoch perlitu (na pôvodných hraniciach austenitických zŕn). Eutektická biela liatina. Pri normálnej teplote tvorí štruktúru premenený ledeburit, ktorý má v základnej bielej cementitickej hmote uložené tmavé ostrovčeky lamelárneho perlitu (obr. 2b). Nadeutektická biela liatina. V štruktúre pozorujeme premenený ledeburit a v ňom uložené hrubé biele ihlice primárneho cementitu (obr. 2c). Mikročistota materiálu. Pod pojmom mikročistota materiálu rozumieme obsah nekovových inklúzií v štruktúre danej technickej zliatiny. Inklúzie podľa svojho druhu, veľkosti, množstva a rozloženia v štruktúre v rôznej miere ovplyvňujú mechanické a technologické vlastnosti materiálu. Ich vplyv je prakticky vždy nežiaduci. Kontrola mikročistoty východiskového materiálu (predovšetkým pri výrobe niektorých súčiastok) je významnou časťou hodnotenia metalografického výbrusu. Pri určovaní mikročistoty materiálu z metalografického hľadiska je potrebné použiť tú časť výbrusu, ktorá zachytáva priemerné znečistenie ocele. V súčasnej dobe existuje niekoľko metód klasifikácie mikročistoty materiálu, z nich najbežnejšie sú porovnávacie metódy, založené na porovnávaní pozorovaného neleptaného výbrusu s normovanou stupnicou inklúzií (zv. 100 x). Náročnou úlohou je určenie druhu inklúzií na základe mikroskopického pozorovania. Základné druhy inklúzií možno rozlíšiť na výbruse pozdĺžneho rezu tvárneného polotovaru podľa ich zafarbenia a tvaru, ktorý majú rozdielny v dôsledku rôznej plasticity. Sulfidy sú pri teplotách tvárnenia plastické a sú preto pretiahnuté v smere tvárnenia, kremičitany sú poloplastické, vzhľadom sa podobajú na sulfidy. Hlinitany sú tvrdé a krehké, pri tvárnení sa drobia a v tvárnenom polotovare sú usporiadané do riadkov v smere tvárnenia. Globulitické oxidy a nitridy bývajú rozptýlené v celom objeme. |

| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| --- | --- |
| a) zvlášť mäkká oceľ - feritická s terciárnym cementitom - 0,02 % C b) nízkouhlíková podeutektoidná oceľ - feriticko-perlitická - 0,20 % C c) oceľ so stredným obsahom uhlíka - perliticko-feritická - 0,55 % C d) podeutektoidná oceľ perliticko-feritická - Widmanstättenova štruktúra - 0,65 % C e) eutektoidná oceľ - perlitická - 0,76 % C f) nadeutektoidná oceľ - perlit a sekundárny cementit po hraniciach pôvodných austenitických zŕn vo forme ihlíc - 2,0 % C Obr. 1. Základné mikroštruktúry ocelí, leptané 3 % Nital, zv. 100 x |

| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| --- | --- |
| a) podeutektická biela liatina s 3,5 % C b) eutektická biela liatina s 4,3 % C c) nadeutektická biela liatina s 5,5 % C Obr. 2 Biele liatiny, lept. 3 % Nital |

| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| --- | --- |
| Zadanie: | Charakterizujte materiály podľa uvedených schematických štruktúr, označte vyskytujúce sa štruktúrne súčasti a napíšte ich celé názvy. Na základe mikroskopického pozorovania analyzujte štruktúru vzoriek, pozorované mikroštruktúry zakreslite a uveďte základné údaje. |
| Vypracovanie |
| ferit Fe3CIII Názov: Názov: Názov: | Názov: Názov: Názov: | Názov: Názov: Názov: |

| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| --- | --- |
| Vzorka č. 2 Zv. 100 x Lept. 1 % Nital Názov: | Vzorka č. Zv. x Lept. 1 % Nital Názov: |
| Vzorka č. Zv. x Lept. 1 % Nital Názov: | Vzorka č. Zv. x Lept. 1 % Nital Názov: |
| Referát č. 14: | Mikroštruktúra zliatin železa s uhlíkom |
| Vzorka č. 2 Zv. 100 x Lept. 1 % Nital Názov: | Vzorka č. Zv. x Lept. 1 % Nital Názov: |
| Vzorka č. Zv. x Lept. 1 % Nital Názov: | Vzorka č. Zv. x Lept. 1 % Nital Názov: |

# Text boxes

ferit

perlit