| Referát č. 2: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| Rozpúšťanie tuhej látky |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 2: | Rozpúšťanie tuhej látky |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Vypracujte teoretický úvod na tému: „ Kinetika chemických reakcií“. „Vplyv podmienok na rýchlosť chemickej reakcie“. |

| Referát č. 2: | Rozpúšťanie tuhej látky |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Stanovte rýchlostnú konštantu rozpúšťania kyseliny acetylsalicylovej meraním vodivosti |
| Pomôcky a chemikálie: | komerčný konduktometer s vodivostnou elektródou, elektromagnetická miešačka, miešadielko, kadička 400 ml, perforovaná sklenená trubica stojan, lapáky 4 tablety kyseliny acetylsalicylovej, redestilovaná voda |
| Pracovný postup |
| Na vyhodnotenie rýchlostnej konštanty reakcie prvého poriadku pri neznámej počiatočnej koncentrácii reaktantu sa používa Guggenheimova matóda, ktorej podstata spočíva v meraní niekoľkých sérií (v našom prípade dvoch) hodnôt vodivosti, pričom ďalšiu sériu robíme vždy v čase t + t`, kde t` predstavuje konštantný časový interval (v našom prípade 40 minút). Namerané hodnoty G(t) prvej série meraní zodpovedajú kinetickej rovnici (1a) a hodnoty druhej série meraní zodpovedajú kinetickej rovnici (1b): Gs – G(t) = Gs . e-k.t (1a) Gs – G(t + t`) = Gs . e-k.(t+t`) (1b) Odčítaním rovníc (1a) od (1b) dostaneme (2): G(t + t`) - G(t) = Gs . e-k.t . (1-e-k.t) (2) Po zlogaritmovaní dostane vzťah (2) výsledný tvar (3): ln[G(t + t`)-G(t)] = A – k.t (3) Závislosť (3) má lineárny charakter, ktorej smernica udáva hodnotu rýchlostnej konštanty – k v jednotkách [čas-1]. Meranie vodivosti roztoku robíme v zariadení podľa obr. 1. Na elektromagnetickú miešačku (6) dáme kadičku (1) s 250 ml redestilovanej vody a umiestnime do nej vodivostnú elektródu (4) a perforovanú sklenenú trubicu (2),ktoré sú upevnené na stojane (7) lapákmi. Trubicu ponoríme tak, aby najvyššie otvory neboli pod hladinou vody v kadičke. Do kadičky vložíme miešadielko (5) a obrátky miešačky (6) nastavíme na 800 ot/min., počas merania ich nemeníme, kvôli stálosti hrúbky difúznej vrstvy. Zmeriame vodivosť čistého rozpúšťadla (G0), ktorá by nemala byť väčšia ako 2 μS. |

| Referát č. 2: | Rozpúšťanie tuhej látky |
| --- | --- |
| Do sklenenej trubice vložíme 2 tablety tuhej látky a od tohto času sledujeme zmeny vodivosti roztoku a to prvých 5 minút každú minútu a potom každých 5 minút až do 60 minút. Namerané hodnoty zapíšeme do tabuľky 1. Po skončení merania obsah kadičky vylejeme, vodivostnú elektródu ponoríme do destilovanej vody a necháme 5 minút miešať. Roztok vylejeme, vypneme elektromagnetickú miešačku i konduktometer. Obr. 1 Zariadenie na meranie vodivosti roztoku Tab. 1 Namerané a vypočítané hodnoty t [min] G(t) [μS] t+ t` [min] G(t + t`) [μS] G(t + t`) – G(t) [μS] ln[G(t + t`)-G(t)] 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |

| Referát č. 2: | Rozpúšťanie tuhej látky |
| --- | --- |
| Spracovanie výsledkov: Z nameraných hodnôt (tab. 1) vyberieme dve série meraní pre spracovanie Guggenheimovou metódou, ktorých reakčné časy sa líšia o konštantnú hodnotu t`= 15 minút. Pre prvú sériu meraní zvolíme vodivosti namerané v časoch t =5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ... minút a pre druhú sériu zvolíme vodivosti pri časoch t + t` = 20, 25, 30, 35,... minút. Vypočítame hodnoty rozdielov [G(t + t`) – G(t)] a ln[G(t + t`)-G(t)]. Rýchlostnú konštantu určíme z priamkovej závislosti (3), metódou najmenších štvorcov ako smernicu tejto závislosti (obr. 2). Obr. 2 Guggenheimova metóda Obr. 3 Rozpúšťanie kyseliny acetylsalicylovej stanovenia rýchlostnej konštanty |

| Referát č. 2: | Rozpúšťanie tuhej látky |
| --- | --- |
| Vypracovanie |
| Referát č. 2: | Rozpúšťanie tuhej látky |