| Referát č. 8: | KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity |
| --- | --- |
| Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou metódou (manganistanová metóda) |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 8: | Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou metódou (manganistanová metóda) |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Vypracujte teoretický úvod na tému „ Organické látky vo vode a ich vplyv na ľudský organizmus“. |

| Referát č. 8: | Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou metódou (manganistanová metóda) |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Stanovte CHSK na rôznych vzorkách vody |
| Pomôcky a chemikálie: | byreta, pipety, odmerné valce, titračná banka, hodinové sklo, kadičky, varné kamienky, varič odmerný roztok KMnO4 (c = 0,002 mol/dm3), odmerný roztok kyseliny šťaveľovej (c = 0,005 mol/dm3), roztok H2SO4 (zr. 1:2), voda z vodovodu, destilovaná voda, potočná voda |
| Pracovný postup |
| Vo vodách, najmä odpadových, sa nachádza spravidla široká paleta rôznych organických látok. Zvyčajne vo veľmi nízkych koncentráciách. Pretože nie je možné prakticky stanoviť každú z nich osobitne, bolo potrebné nájsť určité stanovenie, ktoré by postihovalo celkový obsah týchto látok a tým aj mieru celkového znečistenia vody. Chemická spotreba kyslíka CHSK udáva množstvo kyslíka potrebného na oxidáciu organických látok oxidačnými činidlami. Látky schopné oxidácie sú zoxidované manganistanom draselným za varu v prostredí zriedenej kyseliny sírovej, pričom Mn7+ sa redukuje na Mn2+. Po ukončení oxidácie sa nezreagovaný manganistan draselný zredukuje kyselinou šťaveľovou pridanou v nadbytku ku vzorke. Nadbytočná kyselina šťaveľová sa spätne titruje odmerným roztokom manganistanu draselného. Stanovenie prebieha podľa rovníc: MnO4- + 5e- + 8H+ → Mn2+ + 4H2O 2MnO4- + 5(COO)22- + 16H+ → 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O Vzájomný pomer látkového množstva KMnO4 a (COOH)2 je teda 2 : 5. Metóda sa používa pri analýze pitných, podzemných a povrchových vôd. Medzná hodnota pre pitnú vodu je CHSK = 3 mg/l. Postup práce: Do varnej banky sa vloží niekoľko varných kamienkov a odmeria sa 100 ml vzorky vody. Potom sa pridá 5 ml roztoku kyseliny sírovej a 20 ml odmerného roztoku manganistanu draselného o koncentrácii c(KMnO4) = 0,002 mol/l a všetko sa premieša.. Na hrdlo varnej banky sa položí hodinové sklo a banka sa položí na varič. Zmes sa zahrieva tak, aby sa do piatich minút uviedla do varu a var sa udržuje presne 10 minút. Ku horúcemu roztoku sa hneď pridá 30 ml roztoku kyseliny šťaveľovej o c(C2H2O4) = 0,005 mol/l. Odfarbený horúci roztok sa hneď titruje odmerným roztokom manganistanu draselného do stabilného slabo ružového zafarbenia (oproti bielemu pozadiu). Teplota vzorky pri titrácii nesmie klesnúť pod 80 °C. Oxidácia kyseliny šťaveľovej za podmienok stanovenia prebieha podľa reakcie: (COOH)2 + O → CO2 + H2O To znamená, že 1 mol kyseliny šťaveľovej je ekvivalentný 1 molu kyslíka: c(COOH)2 = c(O) = CHSK [mmol/l] |

| Referát č. 8: | Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou metódou (manganistanová metóda) |
| --- | --- |
| Pre hmotnostnú koncentráciu spotrebovaného kyslíka teda pre CHSK, platí vzťah: CHSKMn = ft . c(KMnO4) . (Ve – Vs) . Ar(O) ––––––––––––––––––––––––- Vv kde ft – je titračný faktor (2,5) c(KMnO4) – je mólová koncentrácia odmerného roztoku KMnO4 Ve – je spotreba odmerného roztoku KMnO4 (pri vzorke pitnej alebo potočnej vody) Vs – je spotreba odmerného roztoku KMnO4 pri slepom stanovení (pri vzorke destilovanej vody) Vv – je objem vzorky Ar – je relatívna atómová hmotnosť kyslíka. |

| Referát č. 8: | Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou metódou (manganistanová metóda) |
| --- | --- |
| Vypracovanie |

| Referát č. 8: | Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou metódou (manganistanová metóda) |
| --- | --- |