Metóda najmenších štvorcov (pre priamku)

Majme súbor n bodov so súradnicami (xi,yi) a priamku y=A+B.x. Metóda najmenších štvorcov umožňuje vypočítať parametre A, B priamky tak, že súčet štvorcov (druhých mocnín) vzdialeností jednotlivých bodov od tejto priamky je najmenší možný. Túto podmienku môžeme zapísať vzťahom

Dostali sme výraz, ktorý je funkciou dvoch premenných A a B. Pre lokálny extrém funkcie viacerých premenných platí, že parciálne derivácie funkcie podľa jednotlivých premenných sú rovné nule. V našom prípade tak získame dve rovnice

Po derivácii dostávame sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych

Tieto môžeme ďalej upraviť na tvar

Prvé výrazy na ľavej strane obidvoch rovníc sú rovnaké. Po odčítaní prvej rovnice od druhej dostávame

Po dosadení za B do jednej z rovníc (pred ich odčítaním) pre A dostávame

Dá sa dokázať, že takto vypočítané hodnoty parametrov A a B sú súradnice minima pôvodného vzťahu.