| HRÚBKA Al VRSTVY V OBALOVÝCH MATERIÁLOCH REFERÁT č. 7 |
| --- |
| Dátum: | Št. skupina: | Meno a priezvisko: | Hodnotenie: |

| Referát č. 7: | Hrúbka Al vrstvy v obalových materiáloch |
| --- | --- |
| Zadanie A: | Vypracujete teoretický úvod na tému „Vrstvené potravinové obaly, účinky hliníka na ľudský organizmus“. |

| Referát č. 7: | Hrúbka Al vrstvy v obalových materiáloch |
| --- | --- |
| Zadanie B: | Určite hmotnosť hliníka vo vzorke obalového materiálu a hrúbku hliníkovej vrstvy |
| Pomôcky a chemikálie: | analytické váhy, nožnice, pipeta, odmerný valec, kadičky, hodinové sklíčko, byreta, filtračný papier, kahan, titračná banka, univerzálne indikátorové papieriky roztok chelatonu III (0,1M), xylenolová oranž, síran zinočnatý (0,1 M), HCl (w = 18 %), HCl (2 M), octan sodný, NaOH, vrstvená fólia s obsahom hliníka – nápojové kartóny zbavené papierovej vrstvy, obal od masla, vrecko na chipsy, alobal |
| Pracovný postup |
| deň – príprava roztoku iónov Al3+ 50 cm2 vrstvenej fólie (pri tenkých vrstvách 100 cm2) rozstrihajte na čo najužšie pásiky so šírkou 1 až 2 mm. Tieto vložte do uzatvárateľnej nádoby.Pridajte 10 ml HCl (w = 18 %) a hrdlo nádoby prekryte malým hodinovým sklíčkom. Reakcia prebieha cez noc do druhého dňa, dochádza ku zreteľnému uvolňovaniu plynu (H2). Hliník sa takmer rozpustí pôsobením HCL: 2 AL + H+ (aq) + 6 Cl- (aq) → 2 Al3+ + 6 Cl- (aq) + 3 H2 (g) deň – stanovenie hmotnosti Al a hrúbky vrstvy Obsah nádobky prefiltrujte do 250 ml kadičky a nádobku 2x vypláchnite destilovanou vodou. K takto získanej vzorke pridajte 50 ml roztoku chelatonu III a 1 ml HCl (2 M), roztok zahrejte do varu a na 10 min umiestnite na vriaci vodný kúpeľ. Hlinité ióny sa kvantitatívne viažu prebytkom chelatonu III. Po ochladení pridajte malé množstvo NaOH (roztok je silno kyslý) a niekoľkokrát na špičku špachtle octanu sodného, až pH dosiahne hodnoty medzi 5 a 6. Pri nižšom pH nedôjde v bode ekvivalencie k farebnému prechodu! Pridajte tri kvapky indikátora – vodný roztok xylenolovej oranže – a titrujte roztokom síranu zinočnatého ( 0,1 M) až do ostrého prechodu zo žltej do červenej (nadbytok zinočnatých iónov tvorí červený komplex s xylenolovou oranžou). Výpočet Spätnou titráciou síranom zinočnatým zistíte koľko chelatonu III bolo ku hlinitým iónom pridané na viac. Pretože koncentrácia roztokov chelatonu III aj roztoku síranu zinočnatého sú rovnaké, zodpovedá 1 ml spotrebovaného roztoku síranu zinočnatého 1 ml prebytku roztoku chelatonu III. Z rozdielov celkového a prebytočného objemu chelatonu III získate objem chelatonu III naviazaného na hliníkové ióny. Z molárnych hmotností oboch látok vyplýva, že 1 ml použitého odmerného roztoku chelatonu III zodpovedá hmotnosti hliníka 2,698 mg. Hrúbku hliníkovej vrstvy v centimetroch vypočítate ako podiel objemu hliníka a plochy vrstvy (50 resp. 100 cm2). Objem hliníka je možné vyjadriť ako podiel hmotnosti hliníka zistenej titráciou a hustoty hliníka (2,7 g/cm3): d = V/S = m/(ρ.S) Pri pokusnom meraní bol použitý obdĺžnik kartónu s rozmermi 4 x 8 cm, na hliník pripadlo 16,6 ml roztoku chelatonu III, t.j. kartón obsahoval 44,79 g hliníka. Pri vyššie uvedenej hustote to zodpovedá 5,2 μm hrubej vrstve. V literatúre sa uvádza hrúbka 6,5 μm pre nápojový kartón, pri vreckách na chipsy 0,05 μm. |

| Referát č. 7: | Hrúbka Al vrstvy v obalových materiáloch |
| --- | --- |
| Vypracovanie |

| Referát č. 7: | Hrúbka Al vrstvy v obalových materiáloch |
| --- | --- |